г. Симферополь

httр://www.selma.ua

E-mail: sales@selma.crimea.ua

Отдел сбыта и маркетинга тел. (0652) 58-30-55, 58-30-52

Тел./факс (0652) 58-30-53

Группа гарантийного ремонта и сервисного обслуживания

Тел. (0652) 58-30-56

В Н И М А Н И Е!

На конструкцию блока снижения напряжения холостого хода сварочных источников 
БСН-10 полностью распространяется действие патента № 5940 от 15.05.2002 г. под наименованием "Блок снижения напряжения  холостого хода сварочных источников питания", выданный  Министерством образования и науки на основании закона "Про охорону прав на промислові зразки". Нарушение авторских прав преследуется по закону.

- Основные сведения об изделии и технические данные.

1.1. Блок снижения напряжения холостого хода сварочных источников (трансформаторов и выпрямителей), в дальнейшем именуемый "блок", предназначен для создания безопасных условий труда при проведении сварочных работ с использованием сварочных источников на номинальный ток до 500 А.

Сварочные источники должны соответствовать: трансформаторы - ГОСТ 95-77, выпрямители - ГОСТ 13821-77. Сварочные источники не должны иметь осцилляторов (высоковольтных устройств поджига дуги).

Блок является вспомогательным средством защиты от поражения сварщика напряжением холостого хода в процессе замены электрода и применяется в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 при проведении электросварочных работ  внутри металлических емкостей, в колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, в отсеках судов и т.п.

Внимание: Блок не может быть использован в качестве единственного средства защиты.

Блок, как средство защиты функционирует лишь в паузах между сварками, а так же - через время (не более 1 с) выдержки полного напряжения холостого хода после обрыва дуги за счет размыкания силовой цепи блока и наличия дежурного напряжения на электрододержателе.

1.2. Блок обеспечивает:

- замыкание силовой цепи блока, при замыкании сварочной  цепи активным  сопротивлением, верхнее значение которого находится в диапазоне от 200 Ом до 400 Ом;

- замкнутое состояние силовой цепи блока при протекании в сварочной цепи (в дуговом промежутке) сварочного тока, значение которого находится в диапазоне 50-500 А;

- замкнутое состояние силовой цепи блока в течение времени выдержки не более 1 с после прекращения протекания сварочного тока в ней;

- размыкание силовой цепи после отработки времени выдержки (не более 1 с) с появлением дежурного напряжения на электрододержателе до величины (8,5-12) В;

- поддержание дежурного (сниженного) напряжения на электрододержателе при 
сопротивлении в сварочной цепи (дугового промежутка) более 400 Ом;

- сниженное напряжение на электрододержателе в случае выхода из строя любого элемента схемы;

- срабатывание защиты при неправильном подключении;

- срабатывание резервной защиты с выдержкой времени (1,24-1,45) с при выходе из строя элементов схемы блока.

1.3. Блок изготовлен по техническим условиям ТУ У 29.4-20732066-058:2007.

1.4. Предприятие изготовитель: ОАО электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА". Адрес предприятия изготовителя: ул. Генерала Васильева 32а, г. Симферополь, республика Крым, Украина, 95000.

1.5. Основные технические данные блока приведены  в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети блока управления, В | 2х380 или 1х220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Дежурное напряжение (сниженное напряжение), В | 8,5-12,0 |
| Время срабатывания блока с подачей сварочного напряжения между электрододержателем и свариваемым изделием, с | не более 0,06 |
| Время задержки перед появлением дежурного напряжения, с, не более | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 |
| Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин. и номинальном сварочном токе, %* | 35 |
| Диапазон сварочного тока, А | 50-500 |
| Род сварочного тока | переменный или постоянный |

Работоспособность блока обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10%  до  плюс  5% от номинального.

1.6. Вид климатического исполнения блока  - У2 ГОСТ 15150-69.

Блок предназначен для  работы  в  закрытых помещениях или под навесом с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среды  от  минус 40 °С (233 К) до плюс 40 °С (313 К);

- относительная влажность не более 80% при 20 °С (293 К);

1.7. Группа условий эксплуатации по механическим воздействиям  -М24 по ГОСТ 17516.1-90.

1.8. Сведения о содержании драгоценных материалов.

Драгоценные материалы, указанные в ГОСТ 2.608-78,  в конструкции изделий и в технологическом процессе изготовления не используются. Сведений о содержании драгоценных материалов в комплектующих изделиях не имеется.

1.9. Внешний вид, габаритные размеры и масса блока приведены в приложении 1. 
Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 2, схема подключения блока – 
в  приложении 3.

- Комплектность.

Комплект поставки согласовывается при заключении договора на поставку и указывается на ярлыке, закрепляемом на упаковке изделия.

- Меры безопасности.

# 3.1. При обслуживании и эксплуатации блока необходимо соблюдать требования 
нормативных документов по безопасности труда, действующие в регионе выполнения 
сварочных работ.

# 3.2. Комплектование сварочного источника блоком не освобождает сварщика от безусловного соблюдения им всех правил по технике безопасности в сварочном производстве (использование электрододержателя с изолированными токоведущими частями, спецодежды и обуви, индивидуальных средств защиты, обязательная работа с помощником и т.д.).

# 3.3. Напряжение сети является опасным, поэтому подключение блока к сети должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на выполнение данного вида работ. Перед подключением блока в сеть необходимо надежно заземлить корпус блока на заземляющий контур (расположение устройства заземления – см. приложение 1).

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

# - использование в качестве заземляющего контура элементы заземления другого оборудования;

# - включать блок без заземления;

- эксплуатация блока при неправильной световой сигнализации, со снятым кожухом, при  наличии механических повреждений, предохранителей и разъемов.

3.3. Качество подводимой к блоку электрической энергии должно соответствовать нормам по ГОСТ 13109-97.

3.4. Перед началом сварочных работ необходимо проверить состояние изоляции проводов, качество соединений контактов сварочных кабелей и заземляющих проводов. Не допускаются перемещения блока, находящегося под напряжением, а также эксплуатация блока со снятым кожухом и при наличии механических повреждений изоляции токоведущих частей и органов управления.

3.5. Эксплуатация блока должна осуществляться с учетом требований безопасности, изложенных в паспорте на сварочный источник. Блок не предназначен для работы в среде, насыщенной токопроводящей пылью и (или) содержащей пары и газы, вызывающие усиленную коррозию металлов и разрушающие изоляцию. Возможность работы блока в условиях, отличных от указанных должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

- Подготовка к работе.

4.1. Перед началом эксплуатации новый блок следует проверить мегаомметром на напряжение 500 В сопротивление изоляции между одним из контактов разъема "Сеть" и корпусом, а также между разъемом "Источник" и корпусом; сопротивление изоляции должно быть не ниже 3 МОм.

Примечание: в случае снижения сопротивления изоляции, блок следует просушить (внешним подогревом или обдувая теплым воздухом, с температурой не более 70 ºС).

4.2. Проверить соответствие напряжения сети и напряжения питания блока (данные в фирменной табличке блока). В случае несоответствия напряжений необходимо перекоммутировать первичную цепь трансформатора питания поз. Т1 блока (см. приложение 2 п.3 технических требований).

Подготовить сетевой кабель, для чего произвести монтаж розетки, имеющийся в комплекте блока, с двухжильным кабелем с медными мягкими жилами сечения не менее 0,75 мм². 
Заземлить блок. Обеспечить место подключения. Подключить блок к сети.

Внимание: Работа блока невозможна без заземления вторичной обмотки сварочного источника, корпуса  блока и свариваемой металлоконструкции.

4.3. Проверить функционирование блока:

- подать напряжение сети на блок; при этом должен загореться индикатор "Сеть";

- кратковременно (менее 0,6 с) нажать кнопку "Контроль" при этом блок должен сработать (должна замкнуться силовая цепь и загореться индикатор "U>12 В"), а после выдержки времени (не более 1 с) силовая цепь должна разомкнуться а индикатор должен погаснуть;

- произвести серию кратковременных нажатий кнопки "Контроль" (5-6 раз) с интервалом не более 0,64 с. При этом блок должен сработать (должна замкнуться силовая цепь и загореться индикатор "U>12 В"), его силовая часть должна удерживаться в замкнутом состоянии во время нажатий кнопки "Контроль" и в течение времени выдержки после последнего нажатия, после чего блок должен отключиться (индикатор "U>12 В" погаснуть);

- нажать длительно (более 1,5 с) кнопку "Контроль", при этом блок должен сработать (должна замкнуться силовая цепь и загореться индикатор "U>12 В"), и удерживаться в этом состоянии не более 1,45 с, после чего блок должен автоматически отключить сварочную цепь от источника (должен погаснуть индикатор "U>12 В); нажать кнопку "Контроль" вторично, при этом блок не должен сработать (блок заблокирован);

- нажать и отпустить кнопку "Готов" на блоке (разблокировка, блок не должен срабатывать), после чего кратковременно (менее 0,64 с) нажать кнопку "Контроль" – при этом блок должен сработать (загореться индикатор "U>12В"), удерживаться в этом состоянии на время выдержки, после чего – вернуться в исходное состояние. Проверка закончена.

4.4. После проверки работоспособности обесточить блок.

4.5. Подготовить силовые кабели сварочной цепи для подключения к блоку, для чего закрепить токовые разъемы, имеющиеся в комплекте блока, обеспечив надежный электрический контакт. При этом кабельная розетка подключается со стороны сварочного источника, а вилка – со стороны рабочего места сварщика.

Примечание:  Выбор сечения силовых проводов производится в зависимости от величины сварочного тока: до 315 А - 50 мм2, до 500 А - 70 мм2.

4.6. Установить блок на рабочее место, предпочтительно в непосредственной близости к  сварочному источнику.

4.7. Подключить блок согласно схеме (см. приложение 3).

Токовые разъемы силовых кабелей должны быть плотно ввернуты в ответные части силовых разъемов блока.

- Порядок работы.

5.1. Произвести подготовку сварочного поста к работе (см. п.4). Блок должен быть установлен таким образом, чтобы сварщик имел возможность видеть световую сигнализацию.

5.2. Проверить исправность блока кнопкой "Контроль" (согласно п.4.3), после чего приступить к работе.

5.3. Подать напряжение сети на блок, при этом должен загореться индикатор "Сеть", а затем на сварочный источник.

Внимание! Включение сварочного источника при выключенном блоке и неправильное подключение силовых кабелей может привести к выходу из строя блока.

5.4. После окончания работы отключить напряжение сети от сварочного источника и 
блока.

- Техническое обслуживание.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на блоке, отключенном от питающей сети.

6.1. При ежедневном обслуживании необходимо перед началом работы произвести внешний осмотр блока и устранить замеченные неисправности:

- проверить заземление блока;

- проверить надежность контактных соединений.

6.2. При периодическом обслуживании не реже одного раза в месяц необходимо:

- очистить блок от пыли и грязи, для чего продуть сжатым воздухом и в доступных местах протереть чистой мягкой ветошью;

- проверить состояние электрических контактов и паек;

- подтянуть болтовые и винтовые соединения;

- проверить сопротивление изоляции.

7. Характерные неисправности и методы  их устранения

Перечень наиболее характерных неисправностей  приведен в  таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| После подачи напряжения на блок контактор включается и отключается с периодом около 1 с | Перепутаны места подключения силовых проводов | Переключить силовые провода |
| При замыкании электрода на изделие блок не срабатывает | Нет надежного заземления | Надежно заземлить блок и вторичную цепь сварочного источника |

- Правила хранения.

Хранение упакованных блоков должно производиться в закрытых вентилируемых складских помещениях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Допускается складирование блоков укладкой не более 5 шт. друг на друга. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

9.2. Гарантия не включает в себя  проведение пуско-наладочных работ, отработку технических приемов сварки, проведение периодического обслуживания.

9.3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов и жидкостей;

- ремонта или внесения конструктивных изменений без согласования с изготовителем;

- использования изделия в режимах, не предусмотренных настоящим паспортом;

- отклонений питающих сетей от Государственных Технических Стандартов.

9.4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

9.5. Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:

-обязательное предъявление потребителем изделия, все реквизиты которого соответствуют разделу "Свидетельство о приемке" паспорта;

- настоящего паспорта с отметками о приемке и датой выпуска;

- предоставление сведений о продолжительности эксплуатации, о внешних признаках отказа, о режиме работы перед отказом (сварочный ток, рабочее напряжение, ПН%, длина и сечение сварочных проводов), об условиях эксплуатации.

Внимание!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в схему электрическую изделия, которые не ухудшают технические характеристики. Претензии, о несоответствии примененной комплектации со схемами и перечнями паспорта, предприятием-изготовителем не принимаются.

10. Свидетельство о приемке.

Блок снижения напряжения БСН-10   	№ 01 -           	
    					Зав. №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.____________________			_________________________

личная подпись						расшифровка подписи

________________________
 	год,  месяц,  число

# Text boxes

БЛОК СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

БСН-10

# Паспорт

ОАО электромашиностроительный завод

"Фирма СЭЛМА"